Hochwasser Ingolstadt

Ursachen:

1. direkte Ursachen

- lang anhaltender, starker Niederschlag

- starke Schneeschmelze

- Übertritte aus Nachbarflüssen

- Bruch von Dämmen oder Deichen

- Tsunami

- Zyklone

- Sturmfluten

2. indirekte Ursachen

- Bebauung von hochwassergefährdeten Gebieten

- Flurbereinigung

- Flussbegradigung

- Kanalisierung

- Bodenversiegelung

#### Folgen des Hochwassers

Hochwasser und Überschwemmungen können weit reichende Folgen haben. Neben der Bedrohung für Lebewesen sind dies auch ökologische Veränderungen in den überschwemmten Gebieten. Der schnelle Abfluss der Wassermassen führt zur Erosion sowie stromabwärts zu Sedimentabsetzungen. Häufig kommt es zur Zerstörung von Fischlaichgründen und anderen Lebensräumen von Tieren und Pflanzen. Schnelle Strömungen verschlimmern die Hochwasserschäden. Lang anhaltendes Hochwasser führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen und verhindert Entwässerungsmaßnahmen sowie die wirtschaftliche Nutzung des Landes. Beschädigungen an Brückenpfeilern, Uferbefestigungen, Austrittsöffnungen von Abwasserkanälen und anderen Einrichtungen im Bereich des Hochwassers sowie Beeinträchtigungen der Schifffahrt und der Energiegewinnung durch Wasserkraft sind weitere mögliche Folgen.

## Ausgangssituation

Bereits vor über 100 Jahren wurden die ersten Deiche in Ingolstadt an der Donau gebaut. Dies ging meistens einher mit einer Vorlandräumung. Das geräumte Material wurde dann zum Deichbau verwendet. Im Laufe der Zeit wurden die Deiche immer wieder ausgebaut und erhöht.
Die Hochwasserschutzanlagen wurden beim Hochwasser an Pfingsten 1999 aufs Äußerste belastet. Nur mit Hilfe umfangreicher Deichverteidigungsmaßnahmen konnten die Schutzeinrichtungen erfolgreich verteidigt werden. Das Pfingsthochwasser 1999 hat gezeigt, dass die bestehenden Deiche und Mauern dringend sanierungsbedürftig waren und nicht mehr dem Stand der Technik und Sicherheitsanforderungen entsprachen

## Planung

Um den Schutz vor einem 100-jährlichen Hochwasser (HQ 100) sicher zu stellen, wurden nach dem Pfingsthochwasser 1999 die Donaudeiche zwischen Vohburg und Neustadt in Teilabschnitte unterteilt und entsprechende Sanierungsplanungen durchgeführt. Die Anpassungen an die geltenden Regeln der Technik und an den Bemessungswasserstand erfordern umfangreiche Sanierungsmaßnahmen.
Die Deiche müssen bewuchsfrei gestellt werden. Einige Deiche und Mauern müssen erhöht werden. Die Hochwasserschutzanlagen müssen zusätzlich gedichtet werden. Es fehlen Zufahrten und deichbegleitende Wege für die Unterhaltung und die Deichverteidigung.

## Projektumfang

- ca. 20 km Sanierung von Deichen
- ca. 2 km Deichneubau
- ca. 4 ha ökologische Ausgleichsmaßnahmen

## Projektdaten

- Bauherr: Freistaat Bayern
- Ausführungszeitraum: 1999 bis voraussichtlich 2012
- Gesamtkosten: ca. 17 Mio. €
- Kofinanzierung durch Fördermittel der Europäischen Union